UCHWAŁA NR XVIII/123/2000

RADY GMINY W ŁĘKAWICY

z dnia 15 września 2000r

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie zabudowy mieszkaniowej i letniskowej dla sołectwa Kocierz Rychwałdzki

Na podstawie:

- art.18 ust. 2 pkt 5 i 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 roku z późniejszymi zmianami);

- art.26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym

(tekst jednolity Dz. U. Nr 15, poz.139 z 1999 roku z późniejszymi zmianami);

- art.7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych

(Dz. U. Nr 16, poz. 78 z 1995 roku)

Rada Gminy w Łękawicy

uchwala

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

## w zakresie zabudowy mieszkaniowej i letniskowej dla sołectwa Kocierz Rychwałdzki

## Przepisy ogólne

§ 1

Przedmiotem ustaleń planu jest:

- wyznaczenie linii rozgraniczających tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i letniskową w sołectwie Kocierz Rychwałdzki

- wyznaczenie linii rozgraniczających drogi publiczne

- określenie warunków kształtowania zabudowy

- określenie warunków zagospodarowania terenów wynikających z potrzeb ochrony środowiska i zdrowia ludzi

- określenie zasad obsługi w zakresie infrastruktury technicznej w tym zaopatrzenia

w wodę i odprowadzenia ścieków.

Integralnymi częściami uchwały są:

- rysunek planu w skali 1: 5 000 – stanowiący załącznik do niniejszej uchwały,

rysunek pomocniczy w skali 1: 2 880 – na mapie ewidencyjnej.

Przepisy szczegółowe

§ 2

1 Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu ,,A’’ Kocierz Górny ustala się:

1.1 Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od             A 1 M do A 3 M:

  - przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                      i letniskowa,

    - możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                        na zabudowę letniskową,

- minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów,

- obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

  - minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

    - O1 Z 1/2 min. 8 m,

    - Od O3 D 1/1 do O5 D 1/1 min. 6 m,

  - dla nowej zabudowy:

    - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                      i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenia budynków),

    - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi;

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzenia wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofornią w Sołdrówce. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu odprowadzanie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

  - odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym,                     do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzanie ścieków                   do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych                         i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

1.2 Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od A 4 M do A 8 M:

1) przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                         i letniskowa,

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                            na zabudowę letniskową,

    - dopuszczenie w jednostkach A7M oraz A8M usług podstawowych związanych z obsługą ludności

  - minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów,

  - obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

a) minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

    - O1 Z 1/2 min. oraz O2 Z 1/2 min. 8 m,

    - Od O6 D 1/1 do O9 D 1/1 min. 6 m,

4)  dla nowej zabudowy:

    - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenia budynków),

    - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

5). w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi;

- zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

- stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzenia wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku

6). w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym                  z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofornią w Sołdrówce. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu odprowadzanie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzanie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A 9 M

- przeznaczenie terenu – zabudowa letniskowa

- zachowanie istniejącej zabudowy,

- możliwość przekształcenia zabudowy letniskowej w całoroczną pod warunkiem spełnienia wymogów prawa budowlanego,

- obsługę komunikacyjną od drogi publicznej oznaczonej symbolem O10 D 1/1,

- dla nowych obiektów:

  - maksymalną wysokość – jedną kondygnację nadziemną i użytkowe poddasze,

  - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym             z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofornią w Sołdrówce. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzanie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A 10 M

- przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i letniskowa

    - możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                na zabudowę letniskową

- minimalna powierzchnię nowych działek 10 arów

- obsługę komunikacyjną od drogi publicznej oznaczonej symbolem O11 D 1/1,

- dla nowej zabudowy

a) maksymalną wysokość obiektów - jedną kondygnację nadziemną i użytkowe poddasze(dopuszcza się podpiwniczenie budynków)

b) dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni

c) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości minimum  20 m od granicy lasu

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym            z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofornią w Sołdrówce. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzanie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 
A 11 M, A12 M I A 13M

- przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                                   i letniskowa

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych na zabudowę letniskową

- minimalna powierzchnię nowych działek 10 arów

- obsługę komunikacyjną od drogi publicznej oznaczonej symbolem O1Z 1/2,

    - minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni drogi oznaczonej symbolem

      - O1Z 1/2 min. 8m

- dla nowej zabudowy

a) maksymalną wysokość obiektów - jedną kondygnację nadziemną i użytkowe poddasze(dopuszcza się podpiwniczenie budynków)

b) dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni

c) zachowanie nieprzekraczalnej linii zabudowy w odległości minimum  20 m od granicy lasu

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - odprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych)

  - odprowadzenie ścieków szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych.

2. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu B Sołdrówka ustala się:

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami            od B 1 M do B 3 M

- przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                           i letniskowa,

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych na zabudowę letniskową,

2) minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów,

3) obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

a) minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

- O15D 1/1 oraz O17D 1/1 min. 6 m,

- dla nowej zabudowy:

  - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną               i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

  - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

  - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20 m od granicy lasu,

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku.

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym           z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczymi i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofonią                 w Sołdrówce.  W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

  - odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją  sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami            od B 4 M do B 9 M

  - przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna                           i letniskowa,

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych na zabudowę letniskową,

2) minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów,

3)obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

a) minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

- O2Z1/2 MIN 8M

- OD 0A2D 1// min 6m

  - dla nowej zabudowy:

    - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną               i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

    - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

    - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20 m                 od granicy lasu,

  - w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

    - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

    - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

    - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

    - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku.

  - w zakresie infrastruktury technicznej:

    - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym           z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczymi i kontenerowej stacji uzdatniania z hydrofonią w Sołdrówce.  W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

    - odprowadzenie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją  sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami             B 10 WZ

  - Przeznaczenie terenów – urządzenia zaopatrzenia w wodę

a)  przewidywane ujęcia wody na potoku w przysiółku Sołdrówka, kontenerowa stacja uzdatniania oraz wodociągowy kryty zbiornik wyrównawczy

b). strefa ochronna stacji uzdatniania hydroforni  i zbiornika wyrównawczego  -  w granicach ogrodzenia

    - strefa ochronna bezpośrednia ujęcia wody 50 m (rezerwa terenu), strefa pośrednia ujęcia wody – cała zlewnia potoku powyżej ujęcia

3. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu C Kiczora ustala się :

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami                     od C 1 M do C 5 M

1) przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna                          i letniskowa,

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                          na zabudowę letniskową ,

  - minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów

  - obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

a) minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

- O 18D 1/1 do O22 D1/1 min. 6m.

4) dla nowej zabudowy:

a) maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                      i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

b) dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20m od granicy lasu,

5). w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

    - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych  dla środowiska   i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

    - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

    - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

    - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi                w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku.

6)  w zakresie infrastruktury technicznej:

a) zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym                                 z   przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym poprzez filtry ciśnieniowe w przysiółku Basie. W okresie przejściowym                  do czasu  wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych.. Strefa ochronna dla studni 15 m ( od zbiorników ściekowych)

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowana kanalizacja sanitarna do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych  oczyszczalni ścieków w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków             do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami                     od C 6 UTL

  - przeznaczenie terenów – zabudowa letniskowa,

  - minimalną powierzchnię nowych działek 8 arów

  - obsługę komunikacyjną od dróg leśnych w porozumieniu z właścicielem drogi

  - dla nowej zabudowy:

a)maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                      i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

b) dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

c) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20m od granicy lasu,

d) nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10 – 15 m od brzegu potoku

5) w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

a) stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

b) segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi            w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku.

6)  w zakresie infrastruktury technicznej:

a) odprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych)

b) odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych lub odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

4. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu D Walaszki ustala się:

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od  D 1 M do D 10 M

- przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna                       i letniskowa

  - możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych na zabudowę letniskową,

  - dopuszczenie w jednostkach D 6 M, D8 M oraz D 10 M usług podstawowych związanych z obsługą ludności,

- minimalną powierzchnią nowych działek 10 arów,

- obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

  - minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

    - O2 Z 1/2 min. 8 m,

    - O23 D1/1 i O24 D1/1 min. 6 m

  - dla nowej zabudowy:

    - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną i użytkowe poddasz (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

    - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni

    - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20 m od granicy lasu

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

  - odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb ora wód powierzchniowych i podziemnych,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym              z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym poprzez filtry ciśnieniowe w przysiółku Basie. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

  - odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

5. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu E Basie ustala się:

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami od                 E 1 M do E 5 M

    - przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa  jednorodzinna                          i letniskowa,

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                                    na zabudowę letniskową ,

b) dopuszczenie w jednostkach E 1 M oraz E 3 M usług podstawowych związanych z obsługą ludności

    - minimalną powierzchnię nowych działek 10 arów

    - obsługę komunikacyjną od dróg publicznych wyznaczonych w planie,

a) minimalną odległość zabudowy od krawędzi jezdni dróg oznaczonych symbolami:

- O2 Z 1/2 min. 8 m,

- O25 D 1/1 i O26 D 1/1 min. 6 m,

    - dla nowej zabudowy:

a). maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                                           i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

b). dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

c). nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20 m  od  granicy lasu,

d). nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10-15 m od brzegu  potoku

5). w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

a). zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

b) stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące   pogorszenia stanu środowiska,

  - odprowadzanie ścieków sanitarnych do kanalizacji sanitarnej lub               do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb ora wód powierzchniowych i podziemnych,

  - konieczność odprowadzania wód deszczowych w zorganizowany sposób,

  - segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku.

6). w zakresie infrastruktury technicznej:

    - zaopatrzenie w wodę projektowanym rurociągiem wodociągowym                            z przewidywanego lokalnego ujęcia wody ze zbiornikiem wyrównawczym poprzez filtry ciśnieniowe w przysiółku Basie. W okresie przejściowym,                                      do czasu wybudowania wodociągu doprowadzenie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m (od zbiorników ściekowych),

    - odprowadzanie ścieków sanitarnych projektowaną kanalizacją sanitarną               do projektowanej gminnej oczyszczalni ścieków lub do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych. W okresie przejściowym, do czasu wybudowania kanalizacji odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków               do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolem                                        E 6UTL

- przeznaczenie terenów – zabudowa letniskowa,

- minimalną powierzchnię nowych działek 8 arów

- obsługę komunikacyjną od dróg leśnych w porozumieniu z właścicielem drogi

- dla nowej zabudowy:

  - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                      i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków),

  - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni,

  - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20 m od granicy lasu,

  - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości 10-15 m od brzegu potoku

- w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

  - zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

  - stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

6) w zakresie infrastruktury technicznej

      - odprowadzanie wody z gospodarczych studni przydomowych. Strefa ochronna dla studni 15 m ( od zbiorników ściekowych)

      - odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych lub odprowadzenie ścieków do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami             E 7 WZ

    - Przeznaczenie terenów – obiekty zaopatrzenia w wodę

    - przewidywane ujęcia wody na potoku w przysiółku Basie, wodociągowy kryty zbiornik wyrównawczy

    - strefa zbiornika wyrównawczego - w granicach ogrodzenia

    - strefa ochronna bezpośrednia ujęcia wody 50 m (rezerwa terenu)

    - strefa pośrednia ujęcia wody – cała zlewnia potoku powyżej ujęcia

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami             E 8 WZ

- Przeznaczenie terenów – obiekty zaopatrzenia w wodę

    - przewidywane filtry ciśnieniowe

    - strefa ochronna filtrów – w granicach ogrodzenia

6. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej planu                              F  Szkolarówka ustala się:

  - Linie rozgraniczające tereny oznaczone na rysunku planu symbolami                 od  F 1 M do F 1Am oraz F 2 M

- przeznaczenie terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,  letniskowa oraz pensjonatowa

a) możliwość przekształcenia istniejących budynków mieszkalnych                          na zabudowę pensjonatową

- minimalną powierzchnią nowych działek 10 arów,

- obsługę komunikacyjną od istniejących dróg leśnych

- dla nowej zabudowy:

      - maksymalną wysokość obiektów – jedną kondygnację nadziemną                                      i użytkowe poddasze (dopuszcza się podpiwniczenie budynków), Dla planowanej zabudowy kompleksu domów opieki społecznej należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

      - dachy kalenicowe ze spadkiem od 30 do 45 stopni

      - nieprzekraczalna linia zabudowy w odległości minimum 20m od granicy lasów

5) w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi:

a) zakaz lokalizacji inwestycji szczególnie uciążliwych i szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz mogących pogorszyć jego stan, określonych w odrębnych przepisach,

b) stosowanie atestowanych źródeł ciepła na paliwa nie powodujące pogorszenia stanu środowiska,

c) segregowanie i składowanie odpadów komunalnych w kontenerach zamkniętych oraz wywóz na składowisko, zgodnie z obowiązującymi                w gminie zasadami utrzymania czystości i porządku,

- w zakresie infrastruktury technicznej:

  - odprowadzanie wody z gospodarczych lub inwidualnych ujeć, strefa ochronna studni (od zbiorników ściekowych 15m),

  - odprowadzanie ścieków sanitarnych do indywidualnych oczyszczalni ścieków, w sposób nie pogarszający stanu gleb oraz jakości wód powierzchniowych i podziemnych lub do szczelnych przydomowych zbiorników bezodpływowych i okresowy wywóz ścieków                          do eksploatowanych oczyszczalni ścieków.

§ 3

6. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej O i oznaczonych symbolami O1 Z 1/2 oraz O2 Z 1/2 ustala się:

- przeznaczenie drogi – dla wszystkich użytkowników,

- podstawowe funkcje – obsługa terenów przyległych,

- przekrój poprzeczny – jedna dwupasmowa jezdnia dwukierunkowa,

- szerokość w liniach rozgraniczających min. 20 m.

2. Dla terenów wchodzących w skład jednostki strukturalnej O i oznaczonych symbolami O 3 D 1/2  do O 26 D 1/2

- przeznaczenie drogi – dla wszystkich użytkowników

- podstawowe funkcje – obsługa terenów przyległych,

- przekrój poprzeczny – jedna dwupasmowa jezdnia dwukierunkowa dopuszczeniem jednostronnego chodnika

- szerokość w liniach rozgraniczających dróg min. 20 m.